## Slide 1
AquaPredict
Sistema Inteligente de Previsão para Reservatórios de Água
Alex Bruno
Carlos Henrique
José Veríssimo
Thallys Araújo

## Slide 2
02
PROBLEMA
Ausência de previsão no gerenciamento de reservatórios
Sistemas convencionais operam de forma reativa, acionando bombas e válvulas apenas após a detecção de níveis críticos.
⚡
Desperdício de energia
Acionamentos fora de hora elevam custos operacionais
🔄
Acionamentos desnecessários
Bombas ligam sem real necessidade
⚠️
Risco de falta d’água
Detecção tardia causa desabastecimento
📉
Baixa eficiência operacional
Processos manuais e sem inteligência

## Slide 3
03
O que o AquaPredict prevê
Desenvolver um sistema baseado em Inteligência Artificial capaz de prever:
01
Consumo futuro
Prever o volume de água que será consumido na próxima hora com base em padrões históricos.
02
Estimativa de nível crítico
Calcular quanto tempo o reservatório levará para atingir um nível crítico com base no consumo previsto.
03
Recomendação de acionamento
Recomendar o acionamento da bomba de forma antecipada para evitar desabastecimento.
OBJETIVOS

## Slide 4
04
Solução proposta
O sistema utiliza uma Rede Neural MLP para prever o consumo futuro de água. A partir dessa previsão, calcula o tempo restante até um nível crítico e recomenda o acionamento da bomba.
ENTRADAS
Nível atual do reservatório (%)
Hora do dia
Dia da semana
Consumo da última hora (L)
SAÍDAS
Consumo previsto para próxima hora (MLP)
Tempo estimado para atingir nível crítico (cálculo)
Recomendação de acionamento da bomba (regra)
SOLUÇÃO

## Slide 5
05
MODELOS
Modelos inteligentes
🧠
Modelo Principal: MLP
Multi-Layer Perceptron
Prevê o consumo de água da próxima hora utilizando dados históricos de consumo e informações do reservatório.
Captura relações não lineares
Identifica padrões de consumo por horário e dia da semana
Maior capacidade preditiva
📊
Referência: Regressão Linear
Modelo Baseline
Comparação com a MLP
Análise das métricas MAE e RMSE

## Slide 6
06
Fluxo do sistema
Hora do dia
Dia da semana
MLP
(rede neural)
Consumo da última hora
Nível do reservatório
Consumo previsto
Tempo estimado até nível crítico
Recomendação de acionamento da bomba
Como funciona:
A Rede Neural MLP utiliza dados históricos de consumo e informações do reservatório para prever a demanda futura de água. A partir dessa previsão, o sistema estima o tempo restante até um nível crítico e recomenda o acionamento da bomba de forma antecipada.
ARQUITETURA

## Slide 7
07
AquaPredict vs abordagem tradicional
Em vez de reagir aos níveis do reservatório, o AquaPredict prevê tendências futuras e toma decisões antecipadas.
❌ Abordagem tradicional
Detecta problema → age depois
Sem previsão de consumo
Ação apenas após nível crítico
Dependência de intervenção humana
Maior risco de desabastecimento
VS
✅ AquaPredict (IA)
Prevê o consumo → age antes
Coleta contínua de dados
MLP prevê consumo futuro
Sistema calcula tempo até nível crítico
Sistema recomenda acionamento da bomba
AquaPredict transforma a gestão de reservatórios de reativa para preditiva, reduzindo custos operacionais e minimizando riscos de desabastecimento.
DIFERENCIAL

## Slide 8
Nossa equipe
Alex Bruno Duarte
Carlos Henrique de Queiroz
José Veríssimo de Oliveira Queiroz
Thallys Araújo de Morais
AquaPredict · Sistema Inteligente de Previsão para Reservatórios de Água
EQUIPE
alex.duarte
@alunos.ufersa.edu.br
carlos.queiroz53447
@alunos.ufersa.edu.br
thallys.morais
@alunos.ufersa.edu.br
carlos.queiroz53447
@alunos.ufersa.edu.br